SFC-02系列摄像头说明书

- SFC-02序列串口摄像头简介

无锡森孚软件有限公司是国内最早研发生产和销售RS232/RS485/TTL串口JPEG摄像头的厂家，SFC-02系列串口摄像头是一款高度集成,200万像素的嵌入式数字摄像头,采用专用图像压缩DSP微处理器进行图像的压缩处理，画面清晰，色彩逼真。广泛应用于车台无线图像传输、物流监控,工业图像采集、监控、等领域。图像传感器采用全球最好的OV系列高性能CMOS传感器。SFC-02系列产品直接输出JPEG格式图片，型号可分为塑料方形（出租车型）、防水型、海螺半球型，防水枪型，防水鹅蛋型等；通过RS232/RS485/TTL进行数据传输。对于那些移动主机GPS车载运用、远程监控、同时又对图像质量要求较高以及需要通过电话线或者GPRS、CDMA、3G等传送图像的应用，SFC-02系列串口摄头是一种绝佳的解决方案！

- 主要性能指标

| 特性 | 参数 |
| --- | --- |
| 图像传感器类型 | CMOS 1/4英寸 |
| 图像像素 | 200万 |
| 像素尺寸 | 2.2um×2.2um |
| 输出格式 | 标准JPG |
| 白平衡 | 自动 |
| 曝光 | 自动 |
| 增益 | 自动 |
| 快门 | 电子快门 |
| 信噪比 | 40DB |
| 动态范围 | 50DB |
| 最大模拟增益 | 16DB |
| 帧顿 | UXGA/SXGA: 15fps SVGA:30fps CIF: 60fps |
| 扫描模式 | 逐行扫描 |
| 可视角度 | 90度（可选120或者其他角度） |
| 监视距离 | 最大15米，可调 |
| 图像分辨率 | UXGA(1600*1200),XVGA(1280*960),XGA(1024*768),SVGA(800*600),VGA（640*480），QVGA（320*240）,QCIF(160*120)可通过指令进行任意设置， |
| 夜视红外补光 | 带夜视红外 |
| 串口速率 | 默认14400 ，最大115200 可通过指令设置 |
| 工作电流 | <=100mA （红外灯板关闭） <=200mA（红外灯板开启） |
| 工作电压 | DC +5V / DC12V |
| 通讯接口 | RS232 （4线:5V，TX，RX，GND）/RS485（4线:5V，A，B，GEN）TTL(4线:5V，TX，RX，GND) |

- 关于镜头选择

常用的镜头焦距规格有1.9mm、2.5mm、2.8mm、3.6mm、6mm、8mm、12mm等

- 产品型号和类型

SFC-02系列是防水枪型200W像素摄像头，ABS外壳，配6颗LED红外灯，图：

- 应用领域

嵌入式图象数据采集系统；远程图象监控；低带宽图象传输

- 摄像头接口说明

SFC-02序列串口摄像头与外部处理器的通讯接口可选：

注意：（1）摄像头工作电流为100-120mA，红外灯开启工作电流180-200mA，主机的供电能力至少要保证300mA的功率输出，同时因为串口摄像头是被动工作，因此建议用可控的开关对串口摄像头的电源控制以降低功耗。

（2） 摄像头初次上电延时3秒即可开始收发指令和拍照。

- 摄像头常用通讯协议 （这部分内容请看文档“SFC-02摄像头485协议.DOC”）

- SFC-02摄像头上电初始化流程

（1）上电

（2）延时3秒（传感器初始化，自动白平衡自动曝光过程延时）

（3）按需要修改波特率（可以不修改）

（4）设置拍照图片大小指令

（5）设置拍照图片压缩率指令

拍照片的过程：

（1）发送拍照指令

（2）发送读取所拍图片长度指令

（3）发送读取所拍图片数据指令

（4）最后发送停止拍照指令

- PC测试软件

提供PC测试软件，方便用户安装调试，如下图所示：

在显示图片的同时，用户可以在右侧进行分辨率和压缩比的设置，并可以保存图片。

无锡森孚软件有限公司

无锡市新吴区无锡中关村科技园0510-66889726